## Slide 1: Étude des Systèmes Mécaniques : Analyser, Concevoir, Réaliser
Re conception de la pince Festo avec SolidWorks

## Slide 2: SolidWorks
Ouvrir un nouveau fichier

## Slide 3: SolidWorks
Comme leurs noms l’indique, « Pièce » permet de concevoir… une pièce !
« Assemblage » permet de réaliser un assemblage à partir de pièces déjà conçues.
« Mise en plan » permet de faire une mise en plan 2D d’une pièce ou d’un assemblage 3D.
Créer une nouvelle pièce

## Slide 4: Interface
Zoom :
  Molette de le souris
Rotation du repère/de la pièce :
  Bouton central + Mouvement de la souris
Translation de la pièce :
  Ctrl + Mouvement de la souris
Repère de référence

## Slide 5: Interface
L’arbre de construction : Le GRAAL de la CAO !!
Il contient l’historique de la liste des opérations réalisées.
Il est chronologique !
Onglet Fonctions : Permet de réaliser des opérations 3D
Onglet Esquisse : Permet de réaliser des opérations 2D
Onglet Évaluer : Permet de réaliser des mesures

## Slide 6: Première réalisation
Nous allons chercher à réaliser le mors de serrage de la pince.
En CAO il n’existe pas de méthode systématique pour réaliser un objet. D’autres méthodes auraient donc pu permettre d’arriver au même résultat.

## Slide 7: Réaliser une esquisse 2D dans le plan de face
1. Esquisse
2. Plan de face

## Slide 8: Première esquisse
1. Réaliser l’esquisse ci-contre en utilisant l’outil Linge.
2. Faire en sorte que le coin en bas à gauche de l’esquisse soit confondu avec l’origine du repère

## Slide 9: Dimensions et contraintes de l’esquisse
Pour mettre des dimensions à l’esquisse on utilise l’outil cotation intelligente
Pour ajouter des relations géométriques (verticalité, horizontalité, perpendicularité, parallélisme, tangent…)
EN CAO IL EST PRIMORDIAL QUE LES ESQUISSES SOIENT COTEES !
POUR DES RAISONS DE ROBUSTESSE DU MODELE,
IL EST PRIMORDIAL QUE L’ESQUISSE SOIT TOTALEMENT CONTRAINTE !!

## Slide 10: Esquisse finale
Utiliser les outils de cotation pour rendre l’esquisse Totalement contrainte en utilisant les dimensions ci-contre.
Sortir de l’esquisse.
2
1

## Slide 11: Ajoutons du volume
L’opération élémentaire permettant d’ajouter de l’épaisseur à une esquisse 3D s’appelle l’extrusion.
Saisir l’épaisseur (10 mm) et Valider
1
2

## Slide 12: Réalisation de l’encoche
1. Sélectionner le plan supérieur
2. Cliquer sur esquisse
3. Se placer en vue de dessus
2
3
1

## Slide 13: Réalisation de l’encoche
L’encoche va se faire par « enlèvement de matière » avec une profondeur de 7 mm.

## Slide 14: Réalisation des perçages
mm
Passage de vis
M3

## Slide 15: Réalisation des perçages
Cliquer sur l’onglet Positions pour positionner le trou.
Positionner le trou avec les outils de cotation.
Valider

## Slide 16: Réalisation des pans coupés
On va procéder par enlèvement de matière.
Tracer l’esquisse suivante et procéder par enlèvement de matière.

## Slide 17: Finitions
En utilisant les outils Chanfreins et congés, réaliser les opérations de finition
Congé de 0,5 mm
TOUTES les arêtes sont chanfreinées à 0,14 mm

## Slide 18: Réalisation d’une pièce axisymétrique
Réaliser l’esquisse suivante

## Slide 19: Réalisation d’une pièce axisymétrique
Axe de révolution
Réaliser la pièce en utilisant la fonction Bossage/base avec révolution

## Slide 20: Finalisation
Finaliser la pièce en utilisant les cotes du dessin de définition
Pour réaliser plusieurs encoches, il est conseillé d’utiliser la fonction répétition circulaire.

## Slide 21: Piston
Réaliser le piston de la pince (voir dessin de définition).

## Slide 22: Exercices
Reprendre la feuille d’exercice et dessiner les pièces en utilisant SolidWorks.